Министерство образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра АТПП

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 1

АРХИТЕКТУРА МИКРО – ЭВМ «ЭЛЕКТРОНИКА МС – 1104» И РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА»

Выполнили:                        студенты гр. -1-04, бригада №

Принял:                               Плотников В. В

Казань 2007 г.

1. Цель работы: изучение архитектуры микро-ЭВМ «ЭЛЕКТРОНИКА МС 1104»; освоение работы пользователя в режиме «Автоматическая работа»; освоение использования стековых регистров.

2. Общие сведения

Основное назначение микро-ЭВМ «ЭЛЕКТРОНИКА МС 1104» - использование для контроля и управления несложными технологическими процессами в составе малых автоматизированных систем. Микро-ЭВМ предназначена для выполнения функций ввода-вывода, хранения, преобразования и обработки цифровой и аналоговой информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры микро-ЭВМ (без блока клавиатуры) не более 320 х 285 х 90 мм.

Габаритные размеры блока клавиатуры не более 210 х 90 х 35 мм.

Масса микро-ЭВМ (с блоком клавиатуры) не более 3,5кг.

Мощность, потребляемая микро-ЭВМ от сети переменного тока напряжением 220 В, не более 17 Вт.

Средняя наработка микро-ЭВМ на отказ не менее 10000 ч.

Наработка на сбой не менее 500 ч.

Срок службы микро-ЭВМ не менее 10 лет.

Управление микро-ЭВМ производится с помощью блока клавиатуры, состоящего из тридцати одной операционных клавиш. Клавиши имеют одинарную, двойную или тройную символики. Переход к операциям второй или третьей символики (.выделенной разными цветами) происходит путем предварительного нажатия соответствующей по цвету префиксной клавиши К или Р. Расположение и символика клавиш микро-ЭВМ показаны на рис. 7.5.

Микро-ЭВМ работает в двух режимах: 1)" Автоматическая работа" 2)"Программирование".

Переход в режим "Автоматическая работа" происходит после последовательного нажатия клавиш Р, АВТ. Переход в режим "Программирование" происходит после последовательного нажатия клавиш Р, ПРГ.

Количество выполняемых микро-ЭВМ операций - 71. Все операции могут выполняться в режиме "Автоматическая работа" и вводиться в режиме "Программирование".

Микро-ЭВМ позволяет производить вычисления тригонометрических Функций в градусах, радианах и градах. Переключение аргумента производится с помощью переключателя Г/Р/ГРД, расположенного на блоке клавиатуры, (ГРД – град, морская единица угла, равная 1/400 части круга).

Объем ОЗУ - 245 байт (98 шагов программы и 21 регистр памяти).
Один шаг программы занимает 1 байт, один регистр -7 байт

Объем энергонезависимого ОЗУ - 2048 байт

Питание энергонезависимого ОЗУ (ЭОЗУ) в микро-ЭВМ осуществляется от четырех последовательно соединенных аккумуляторов типа Д-0.26Д. Срок службы аккумуляторов не более 3-х лет

Время хранения информации в энергонезависимом ОЗУ без включения микро-ЭВМ не менее 30 суток. По истечении указанного времени перед включением микро-ЭВМ в сеть, необходимо пользователю снять аккумуляторы, произвести полную их зарядку и вновь установить в микро-ЭВМ.

Рис 1.

3. Задание:

k = 1 to 3

4. Текст программы:

1 х → n 1

4 x → n

F. ПРГ

01 x → n 3      43

02 x → n 1      41

03 B ↑             OE

04 x → n 3      43

05 +                10

06 n → x 4      64

07 x → n 4      44

08 B ↑             OE

09 F √              21

10 n → x 5       65

11 x → n 2       42

12 B ↑              OE

13 x → n 1       41

14 –                  11

15 n → x 6       66

16 x → n 6       66

17 B ↑              OE

18 F cos            46

19 n x → 7       67

20 x → n 5       45

21 B ↑              OE

22 x → n 7       12

23 ÷                  07

24 С/П              50

25 В/О               52

F  авт.

1

В/О

С/П.

На блок индикации выводится цифра 7.